2018_08_09_Измерения сигналов инвертора VY 194G-7:

Впаял неисправный родной трансформатор TMS95026TC. Лампы подключены на « Lamp 3»-«Lamp 4». R нагрузки =91кОм подключены к « Lamp 1»-«Lamp 2» (чтобы не срабатывала защита). Форму сигналов контролировал через делитель без определенного коэффициента передачи :

Сопротивление рабочей обмотки = 1,21 кОм.  Форма сигналов через обе лампы нормальная. Форма тока лампы 3Форма тока лампы 4.

Параллельное подключение делителя приводит к тому, что данная лампа загорается не полностью. Т.е. делитель  влияет на работу инвертора, а следовательно измерения напряжения будут не верны.

Сделаны измерения сигналов на холодном выводе ламп (когда они светятся): Форма сигнала на холодном выводе  лампы 3

Форма сигнала на холодном выводе лампы 4.

Измерены формы сигналов на холодном выводе неисправной обмотки. Вместо ламп включены резисторы R =91 кОм в качестве нагрузки:

Форма сигнала на холодном выводе лампы 1

Форма сигнала на холодном выводе лампы 2

Хорошо видны всплески от короткозамкнутых витков.   Форма сигнала на холодном выводе лампы 1 и лампы 2,  когда на неисправную обмотку подключены лампы, а не резисторы.

Чтобы исключить (уменьшить) влияние делителя на измерение напряжения был изготовлен другой делитель 1/100:

Установлено, что подключение осциллографа занижает уровень напряжения прибора.

Измерения уровня переменного напряжения без осциллографа:

U= 670 В.

Выпаял трансформатор, удалил неисправную обмотку при помощи ножа.  Выпаял два резистора R=33кОм, чтобы отключить защиту на удаленной обмотке :

Отсоединил осциллограф: U= 750 В.

Напоследок измерено напряжение при подключении нагрузок R=91кОм вместо ламп 3 и 4 : U= 665 В (но при отключении осциллографа оно немного поднимется до 690 В.).

На данном фото видна форма наведенного  сигнала от трансформатора на щуп осциллографа.