# Цифровой тюнер DVB-2 Strong SRT8500 — не включается

Опубликовано 14.09.2013 автором Fedot

Дефект нередкий даже у совершенно новых тюнеров Strong SRT8500 .

Горит зелёный светодиод и больше никаких признаков жизни. Не реагирует на кнопки, не выдаёт картинку и звук.

Прошивать бесполезно. В данном случае присутствует отвал шаров под процессором.

Технология мало отличается от описанной здесь http://www.vseprosto.net/2013/02/propajka-chipseta-noutbuka-v-kolxoznyx-usloviyax/

Разница только в температуре.
Лечится прогревом на температуре около 280 градусов. Возможно можно было попробовать и ниже, но дуть приходилось с некоторого расстояния с насадкой около 1 см диаметром.

Старайтесь аккуратно, чтобы не деформировать пластмассу картоприёмника.
Грел в общем счёте около 5 минут с нижним подогревом, до тех пор пока не началось обильное испарение флюса.
Радиатор не снимал. Побоялся что снимется вместе с процессором. Тюнера сделаны гадостно. Пенсионерская халявная версия. Дохнут повсеместно и часто. У данного экземпляра задняя часть платы уже была со следами промывки флюса, при том что пломбу я срывал лично.

После плавного остывания, тюнер практически сразу включился и обновился. Включать лучше с предварительно всунутой антенной, чтобы избежать проблем с обновлением.
Обновление в подобных тюнерах вещь довольно интересная. Вы не можете отказаться от обновления программного обеспечения. Для меня это означает, что не вы управляете тюнером, и смотреть вы будете то, что интересно дяде с деньгами, а не вам лично.

Я так думаю народ ещё ждёт большой подарок от наших щедрых рукойводителей в виде платных каналов. Недаром же в тюнере присутствует место под карточку.

Самоубийство тюнеров, не единственная причина из гибели. Помогают и энергетики. Пара тюнеров не включались после перепада напряжения.
В одном случае достаточно было заменить тихо умерший ШИМ контроллер U901 — TNY176PN на другой такой же и аппарат запустился.

Схема кликабельна и неплохо читается.

Во втором не обошлось без спецэффектов. К микросхеме присоединились пара диодов, предохранитель, и сетевой конденсатор 10 мкф х 400 вольт.
Микросхема TNY176PN имеет аналоги и легко меняется на TNY275PN без всяких переделок.

Запись опубликована в рубрике Solutions, Ремонт железа с метками DVB-2, Strong SRT8500, t2, TNY176PN, TNY275PN, TV, Блок питания, Процессор, ремонт, телевидение, цифровое, ШИМ. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

← Canon EOS600D — удаление альтернативной прошивки

LCD телевизор BBK LD2213SU с проигрывателем DVD — не включается →

### 66 комментариев на «Цифровой тюнер DVB-2 Strong SRT8500 — не включается»

- Юрий Николаевич говорит:

23.11.2013 в 16:54

Неужели правда 380 градусов? Нет опечатки?

Ответить

  - Fedot говорит:

23.11.2013 в 17:21

Опечатка. 280 градусов. Если припой обычный , то хватает намного меньше. Бессвинцовый не плавится при 200 градусах.

Ответить

- Юрий Николаевич говорит:

23.11.2013 в 17:50

Спасибо, я успокоился. Прогреваю обычно до 290 градусов. Температуру контролирую по термопаре.
Почему Вы не используете для этих целей термопару?

Ответить

- Anatoliy говорит:

30.08.2014 в 09:39

Если не снять радиатор то процессор отвалится вместе с радиатором при нагреве.
Я так думаю.Ведь радиатор больше процессора в раз пять.

Ответить

  - Fedot говорит:

30.08.2014 в 10:39

Не отвалится. Главное при нагреве меньше резких движений.

Ответить

- Anatoliy говорит:

14.09.2014 в 14:24

После прогрева процессора ничего не изменилось.Может не в нем дело.

Ответить

  - Fedot говорит:

15.09.2014 в 01:57

Может и не в нем. Но мне помогало. Тюнера эти гадость редкая. Грели достаточно долго? Я когда начинал работать с феном и микросхемами ВЖА, боялся убить. И убивал. После натренировался на мобилках дармовых.

Ответить

- Anatoliy говорит:

15.09.2014 в 19:30

Прогревал около трех четырех минут при 280 градусов,как только я почувствовал что олово расплавилось прекратил прогрев.В тюнер попало высокое напряжение.скорей всего по сети 220в одгорел ноль.Вылетел диодный мост в блоке питания, заодно заменил микросхему TNY176PN.Ну и заодно проверил оптрон.Неужели статика могла прошить?
Спасибо за помощь.

Ответить

  - Fedot говорит:

15.09.2014 в 20:18

А блок питания запустил? Как себя вообще ведет тюнер ?

Ответить

- Anatoliy говорит:

15.09.2014 в 23:56

Да блок питания запустил.Светиться зеленый светодиод экран телевизора черный.Никаких признаков жизни.На кнопку включения не реагирует на пульт тоже.Напряжение проверил все в норме.

Ответить

  - Fedot говорит:

16.09.2014 в 09:47

Похоже на то что проц, но совпадение перепад напряжения и отвал чипа как-то малореально. Прошивку бы поменять…

Ответить

- Anatoliy говорит:

16.09.2014 в 21:09

Пробывал через флэшку никакой реакции.

Ответить

  - Fedot говорит:

17.09.2014 в 09:33

С помощью флешки можно прошить только аппарат хоть как то реагирующий. В вашем случае программатором пробовать надо. Где взять прошивку не знаю. Разве что снять с заведомо исправного.

Ответить

- Anatoliy говорит:

16.09.2014 в 21:16

Я имел ввиду что статическое напряжение могло проскочить через трансформатор.А так гальваническая развязка не даст пробить высокому.
Насчет прошивки.Может его по другому нужно прошить?Может с помощью программатора?

Ответить

- Anatoliy говорит:

16.09.2014 в 21:19

Или заменить процессор?

Ответить

  - Fedot говорит:

17.09.2014 в 09:32

Сомневаюсь, что такие процессора есть в наличии. Да и сам аппарат копеечный, не стоит больших усилий по оживлению.

Ответить

- Anatoliy говорит:

17.09.2014 в 18:56

Насколько я понял,не стоит заморачиваться.Спасибо большое.

Ответить

  - Fedot говорит:

18.09.2014 в 09:18

В наше время техника становится все более одноразовая. Стоимость только подтверждает это. Если тюнер стоит примерно 50-60 долларов в розницу, то больше 10-15 долларов за ремонт не стоит выбрасывать.

Ответить

- Владимир говорит:

20.02.2015 в 12:22

Здравствуйте.
Проблемный тюнер не включается, светодиод не горит. Из видимых проблем взорвавшийся конденсатор С910.
Была произведена замена С910 и С910 а также шим на TNY275, но в процессе ремонта был поврежден элемент С918. Тюнер признаков жизни не подает. Если есть какие то мысли по дальнейшим действия просьба поделиться. И насколько критичен неисправный С918, так как заменить сам его не смогу.

Ответить

  - Fedot говорит:

21.02.2015 в 10:05

С918 0.1 микрофарада. Можно поставить любой подходящий по габаритам. После замены входного конденсатора предохранитель остался цел?

Ответить

- Юра говорит:

18.04.2015 в 21:11

Такая проблема. Когда тюнер долго стоит то включается. Но как выключиш все реакции ноль. Светиться зельоний светодиод и на екране темно. Посоветуйте что делать?

Ответить

  - Fedot говорит:

19.04.2015 в 01:11

В статье описано. Для начала проверить конденсаторы на выходе блока питания, если живые, тогда греть чип паяльной станцией. Если сами ремонтом не занимаетесь, отдайте ремонтёрам, чтобы не добить. Спросив предварительно сколько это будет стоить.

Ответить

- петр говорит:

20.07.2015 в 20:49

здраствуйте. возможно взять тюнер диасат и подключить к польской антени смотреть передачи возможно или нет.

Ответить

  - Fedot говорит:

21.07.2015 в 10:47

Можно конечно. Нужна любая антенна диапазона ДМВ. Можно самоделку как здесь:
http://www.vseprosto.net/2014/12/prostaya-antenna-dlya-cifrovogo-televideniya-dvb-t2-svoimi-rukami/
Но в вашем случае не нужно ничего придумывать.

Ответить

- Андрей говорит:

01.12.2015 в 14:59

Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста… Мне попал в руки strong 8500 .В блоке питания отсутствовали:CY 902/C 913/C 911/RT901. После установки с донора запчастей,кроме RT901 (MYG 10к4710) Тюнер не работает !!! Вижу перегоревший предохранитель стоит жучек. Подаю 5V после блока питания индикатор загорается.Какая запчасть должна стоять на RT901 ??? К кому можно обратиться с ремонтом данного тюнера???

Ответить

  - Fedot говорит:

01.12.2015 в 15:59

Попробую найти у себя фотографии более высокого разрешения,не помню что такое RT901. С ремонтом можно обратиться в любую мастерскую поблизости от вас, только желательно сначала поинтересоваться ценой ремонта. Эти тюнеры были недорогие, и иногда дешевле купить новый. Узнайте цену нового такого и цену ремонта. Если цена ремонта не более скажем 20-30% от стоимости нового, то можно делать. В противном случае оно того не стоит.

Ответить

  - Валентин говорит:

01.12.2015 в 23:31

RT901 — NTC 10D9, это термистор 10 Ом 2А, без него будут вылетать диоды и кондер, он для гашения тока при запуске….
У самого такой тюнер вылетел, подал на диод +5В с компьютерного БП — ожил… вылетели два диода с моста и кондер стрельнул… еще не менял…

Ответить

- Стас говорит:

10.03.2016 в 20:29

Ктонибуть может померить напряжения на двух маленьких дросселях? какие там должны они быть??? Есть такой тюнер, выбросить жалко, починить охота, был убиты БП ( диоды два кондера, и еще детали) его починил, теперь как тут, горит зеленым, ничего не происходит…

Ответить

  - Fedot говорит:

10.03.2016 в 22:34

Сейчас в наличии нет тюнера, не на чем померить. Может кто отзовется в ближайшем будущем. Если до того как выйти из строя блоку питания он был живой, тогда больше похоже на слёт прошивки. Я эти сундуки не шил, не знаю как и чего.

Ответить

  - Анатолий говорит:

25.03.2016 в 10:51

l142- 1.5v
l152- 3.5v

Ответить

- богдан говорит:

03.05.2016 в 20:34

Подскажите Уменя STRONG T2 плата с горизонтальным антенным приемником и
блоком питания внешним,Сама плата другая ,Что это за модель?

Ответить

  - Fedot говорит:

03.05.2016 в 21:47

Читайте надписи на корпусе тюнера и на плате, закидывайте в поиск, и будет вам счастье.

Ответить

- БОГДАН говорит:

05.05.2016 в 19:49

Богдан yurkewich1@yandex.ru
Вчера показывало видео SRT8502 протер перестал запускаться ,Процессор не
жужжит ,Перемерял напряжения на конденсаторах вокруг проца (болше 4х напруг)
все вроде есть Модуль РЕСЕТа дает импульсы Но на контактах вокруг прца
не обнаружил и ИК-приемник пульта тоже,Сам ИК-приемник дает импульсы
Протер 2 кварца -генерацию проверить волномером нельзя, Низкое питание делает ее слабой ,В автомагнитоле генерацию кварца ловил КВ-приемником Не скажете
в режиме СЛИП он генерирует? Думаю под процом вытереть краску на дорожках
переходах и еще поискать

Ответить

  - Fedot говорит:

05.05.2016 в 22:33

Как понять протёр? Чем? Зачем?
Кварц и в дежурке работает, иначе как процессор сработает на включение.

Ответить

- Богдан говорит:

06.05.2016 в 17:34

Богдан yurkewich1@yandex.ru
Протирал спиртом сверху платы Ее залили водой или чемто ,Был налет типа
крестализовался в том числе и между ножками микросхем ,Нашел неисправность —
резистор импульсного стабилизатора 5в SMD -микро видимо прогнил Запустил 5в
дежурного режима ,Видео заработало ,На следующий день протер спиртом еще
—перестал работать проц ,Светиться зеленый а схемы ресета и пульта дают
импульсы ,Напруги вокруг проца есть (на кондюках мерял) Возможно как пишут
пргревать -пропаивать проц надо Отпаялся ?Паяльной станции нету,
Форумы по ремонту более активные не подскажете?
Предпочитаю надежный тюнер SKYSTAR-2 его производят прфессионалы

Ответить

  - Fedot говорит:

06.05.2016 в 17:40

На более активных могут подсказать, а могут и нет ) Вы же сами появляетесь раз в сутки )
Перейдите на форум, если есть желание. http://vseprosto.net/forum/index.php
Там ещё пара человек может вам что либо посоветовать.
Я делаю так. Перед тем как мыть залитую плату, обязательно фотографирую, чтобы потом было видно где была окись. В том месте и искал бы сгнившую дорожку или резистор. С хорошим светом и под лупой.

Ответить

- Богдан говорит:

11.05.2016 в 21:48

Strong SRT8502 не включаеться
Strong SRT8500 не включаеться
Богдан yurkewich1@yandex.ru
Вокруг деталей проца прогнивших элементов небыло
Проц перестал запускаться через день но тепленький

Ответить

  - Fedot говорит:

11.05.2016 в 23:04

Гниет обычно в силовых цепях, где ток больше. Поэтому как правило страдает питание того же процессора.

Ответить

- Богдан говорит:

18.05.2016 в 22:24

Зарегистрируйте меня по ,
http://vseprosto.net/forum/index.php
не получаеться
…… Федькович

Strong SRT8502 не включаеться Ремонтник сказал что не факт что шарики под
процом не подгнили изза попавшей воды (была немного по периметру)
перекатывать шарики заново нет маски и невыгодно Я сказал что 4 напруги есть
вокруг проца Ремонтник говорит что тоже может померять
Прогрели паяльной станцией и снизу 3 мин -не запускаеться

Ответить

  - Fedot говорит:

18.05.2016 в 23:32

Ваш логин на форуме — ваше имя, английскими маленькими буквами. Пароль — 12345. На ваш мейл должно будет прийти письмо. После входа можете поменять пароль.

Ответить

- karjau говорит:

11.06.2016 в 15:22

после дождя отключилась тюрнер нет питания

Ответить

  - Fedot говорит:

11.06.2016 в 16:07

После дождя или после грозы?

Ответить

- Богдан говорит:

12.06.2016 в 19:59

Strong SRT8502 не включаеться

чтобы прогреть паяльной станцией я ремонтнику платил деньги за
предыдущий ремонт
2 на фото резистор SMD мелкорозмерный .Заменил обыкновенным и блок
питания заработал
http://files.inbox.lv/ticket/40d5c888ded6b6dff49bd39f02a691c6823d804e/IMG_1745.jpg

http://files.inbox.lv/ticket/6980dc5d7fe80ef692937dbb9f7c54c5b6e2264e/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8B%D0%B53%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%8E.rtf

Ответить

- Сергей говорит:

20.06.2016 в 20:20

После грозы прошит D914? сгорел R915, транзистор Q902 разлетелся на куски. Вопрос. TNY176PN первой ногой накоротко сидит на ногах 5,6, 7,8. По схеме вродебы не должно. Кто подскажет, микруху менять?

Ответить

  - Fedot говорит:

20.06.2016 в 21:13

В данном случае вам придётся менять ещё много чего. ШИМ менять однозначно. Проверять ВСЕ полупроводники в первичке. Резисторы и конденсаторы. И не факт что когда вы запустите БП, не наткнётесь на дохлый процессор. Судя по всему молния попала по сети и недалеко от вас.

Ответить

    - Сергей говорит:

20.06.2016 в 22:50

Подаю 5 вольт- всё работает, потому и играюсь с ним.

Ответить

      - Fedot говорит:

20.06.2016 в 23:43

Тогда дело за малым. Восстановить выгоревшее, ШИМ лучше сразу поменять, чтобы снова мелочевку не порвало.

Ответить

        - Сергей говорит:

21.06.2016 в 17:33

Как и предполагал, шим убитая оказалась, 1 нога закорочена с 5,6,7,8. После замены апарат ожил.

        - Fedot говорит:

21.06.2016 в 17:35

У нас последние грозы чудные. Всё живое кроме ШИМа. Тихо обрывает его внутри. Меняешь микросхему, и всё заводится.

- Сергей говорит:

25.06.2016 в 05:58

Да, в этом случае вылетел также антенный усилитель, ударило с двух сторон так сказать, но все обошлось малой кровью.

Ответить

- Александр говорит:

30.07.2016 в 16:41

Вот такая же фигня и у меня вчера случилось. Все вроде отключено, но плата в антене в аут, тюнер — только мигает, зеленым, светодиод и никаких признаков жизни. Вскрыл коробку, визуально все «целое», где копать? Хрен знает. В понедельник повезу к «слесарю».

Ответить

  - Fedot говорит:

30.07.2016 в 20:50

В этих тюнерах часто выходит из строя процессор. Похоже из за перегрева. Корпуса тюнеров которые приносили мне на ремонт, были покрыты полиэтиленовой плёнкой, которая закрывает все вентиляционные отверстия. Похоже это и есть причина дефекта.

Ответить

    - Александр говорит:

09.08.2016 в 21:19

Так и вышло, по определению местного «слесаря» издох процессор (правда аппарат отработал уже года четыре), так что посчитал ремонт нецелесообразным и приобрел новый агрегат.

Ответить

- Николай говорит:

03.08.2016 в 14:03

Добрый день! Принес друг STRONG SRT 8500 HD.Он подключил польскую антенну с блоком питания 12 в, теперь при поиске выдает: приемник не нашел ни одного канала. Что ВЧ тюнеру капец? Мало того не реагирует на USB флэшку.
Пробовал перепрошить, не среаировал на флэшку, но обновление с неверным кодом шло…но ситуация не изменилась. Очень сильно греется радиатор процессора. Пожалуйста, что можете посоветовать кроме замены ВЧ тюнера.

Ответить

  - Fedot говорит:

03.08.2016 в 21:44

Врядли на штеккере польской антенны присутствует напряжение. Возможно это совпадение. Желательно знать точно, от чего погиб тюнер, точнее можно будет определить, где искать дефект. Померяйте напряжение на штеккере его антенны.
Тюнер хоть что нибудь выдает на экран? Если нет,то это скорее процессор виноват, как всегда.
Если что, удобней общаться на форуме. Там и народа побольше.
http://vseprosto.net/forum/index.php

Ответить

- Николай говорит:

04.08.2016 в 15:58

При включению вилки в розетку имеем последовательность сообщений:
Boot info: Check Download
error code
Boot info: Load App. Pleas Wait
error code
Boot info: Jump to App…
error code
затем переходит автоматом на стандартную заставку Т2 и на мастер настройки ДАЛЕЕ переходим на НАСТРОЙКА антенны и поиск каналов получаем: приемник не нашел ни одного канала-все . Да на штеккере антенны нет напряжения-проверил, но друг говорит, что случилось, когда в настройках включил питание антенны.

Ответить

  - Fedot говорит:

04.08.2016 в 18:45

Предположу, что тюнер будет себя так же вести совсем без антенны. Неплохо было бы проверить тюнер на другой антенне, в другом месте.
Если вдруг каким то образом вышла из строя приёмная часть тюнера, то найти такой будет несложно. В них в основном дохнут процессоры. Надо поспрашивать у мастеров. У меня пара штук есть.
Но я всё таки думаю что это или мелочевка типа плохой антенны, либо процессор, как обычно.

Ответить

- Николай говорит:

05.08.2016 в 00:06

Действительно, и без антенны тюнер себя ведет так и не зависит от места.
У меня было подозрение на ВЧ тюнер JZT201V он тоже прилично греется.
Достать его проблематично да и цена его, наверное, с полцены тюнера.
Скачал схему STRONG SRT 8500 сhttp://archive.espec.ws/section994/file29397.html
Там ВЧ тюнер JZT201V (Half NIM Tuner) на первый контакт вход антенного усилителя ANTENNA_POWER на трех транзисторах может с ним что-то, но на плате не могу их найти. Короче я бессилен.

Ответить

  - Fedot говорит:

05.08.2016 в 09:33

Выключив антенну, вы ничего не проверили. Для того чтобы проверить, нужно найти телевизор, антенну и приставку, которые 100 процентов работают, и в ту систему поставить ваш тюнер. Иначе вы можете расковырять тюнер из за банального отсутствия сигнал.

Ответить

- Шахриёр говорит:

06.09.2016 в 23:23

в блок питание тюнера вилетел кондецатор 400v 22цF диодний мост целый а в микросхеме трешина что делат мне микросхема 1384

Ответить

  - Fedot говорит:

07.09.2016 в 10:25

Нужно заменить конденсатор 22mf x 400v. Выпаиваете неисправный, вытираете под ним плату и запаиваете другой такой же. 1384, это видимо не микросхема, а транзистор с 3 ножками, возможно 2SC1384. Сделайте пару фотографий платы. чтобы на них была видна маркировка деталей, выложите их в хранилище http://imgur.com/, а сюда вставьте ссылку. Попробуем разобраться.

Ответить

- Олег говорит:

13.08.2017 в 18:09

тюнер т2 strong 5800 включается и выключается а на экране малевич на выходе видеоусилителя сгорел резистор 75 om

Ответить

  - Fedot говорит:

14.08.2017 в 01:07

Похоже на грозовой.

Ответить

- Олег говорит:

14.08.2017 в 18:08

Ну первым делом был отремонтирован блок питания ,после включения тюнера т2 strong 5800 включается и выключается а на экране малевич .Замена микросхемы 2553 не дала результатов ,на выходе 2553 замена сопротивления 75om.

Ответить

- Олег говорит:

14.08.2017 в 18:18

тюнера т2 strong 5800 включается но не реагирует ни на что случайно замкнул оптопару по входу .Напряжения в норме перелопатил весь блок питания все в норме ,на выходе 5V.Заменю 176 Шим там посмотрим.

Ответить

  - Пётр говорит:

14.08.2017 в 18:41

Если все напряжения в норме, то что даст замена ШИМ?

Ответить

### Добавить комментарий

Начало формы

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Конец формы